## Slide 1: Simulasi aliran fluida menggunakan FreeFem++
Eko Arianto
Mulya N. A.
Amirinnisa Dyah A.

## Slide 3
real L=5;
real ratio=L;
border circle(t=0,-pi){x=0.5*cos(t)+2.5;y=0.5*sin(t)+1;label=1;};
border floor(t=0,L){ x=t; y=0; label=1;};
border right(t=0,1){ x=L; y=t; label=2;};
border ceiling1(t=L,3){ x=t; y=1; label=1;};
border ceiling2(t=2,0){ x=t; y=1; label=1;};
border left(t=1,0){ x=0; y=t; label=3;};
int n=10;
mesh Th= buildmesh(floor(ratio*n)+right(n)+ceiling1(ratio*n)+circle(ratio*n)+ceiling2(ratio*n)+left(n));
plot(Th,wait=1);
fespace Xh(Th,P2);
fespace Mh(Th,P1);
Xh u2,v2;
Xh u1,v1;
Mh p,q;
//solve stokes problem for initial value of u
solve Stokes ([u1,u2,p],[v1,v2,q],solver=Crout) =
int2d(Th)( ( dx(u1)*dx(v1) + dy(u1)*dy(v1)
+ dx(u2)*dx(v2) + dy(u2)*dy(v2) )
+ p*q*(0.000001)
+ p*dx(v1)+ p*dy(v2)
+ dx(u1)*q+ dy(u2)*q
)
+ on(3,u1=1,u2=0)
+ on(1,u1=0,u2=0);
Xh psi,phi;
solve streamlines(psi,phi) =
int2d(Th)( dx(psi)*dx(phi) + dy(psi)*dy(phi))
+ int2d(Th)( -phi*(dy(u1)-dx(u2)))
+ on(1,psi=0);
plot(psi);
int i=0;
real nu=1./100.; //reynold = 100
real dt=0.1;
real alpha=1/dt;
Xh up1,up2;
problem NS ([u1,u2,p],[v1,v2,q],solver=Crout,init=i) =
int2d(Th)(
alpha*( u1*v1 + u2*v2)
+ nu * ( dx(u1)*dx(v1) + dy(u1)*dy(v1)
+ dx(u2)*dx(v2) + dy(u2)*dy(v2) )
+ p*q*(0.000001)
+ p*dx(v1)+ p*dy(v2)
+ dx(u1)*q+ dy(u2)*q
)
+ int2d(Th) ( -alpha*convect([up1,up2],-dt,up1)*v1 -alpha*convect([up1,up2],-dt,up2)*v2 )
+ on(3,u1=1,u2=0)
+ on(1,u1=0,u2=0)
;
for (i=0;i<=25;i++)
{
up1=u1;
up2=u2;
NS;
streamlines;
plot(cmm=i,psi);
} ;
plot(cmm="u1",u1,wait=1,fill=1);
plot(cmm="u1",u2,wait=1,fill=1);
plot(psi,wait=1);